Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор | комп | 1 | Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом (пациент за пациентом) и функцией экстренного анализа для средних и больших лабораторий. Способен работать с полной нагрузкой не менее 24 часов в сутки, должен иметь компактный дизайн и легко помещаться на столе. Производительность не менее 270 фотометрических тестов в час. Дозирование реагентов и образцов. Должно быть наличие двойной реагентной пипетки с детектором уровня жидкости и контролем количества тестов; пипетка образцов с детектором уровня жидкости. Бесконтактное пневматическое перемешивание реакционной смеси. Минимальный объем реакционной смеси не менее 140 мкл. Расход воды не более 3,8 л/ч. Тип измерения: фотометрия (монохроматическое, бихроматическое), турбидиметрия; по конечной точке, кинетическое, с бланком по реактиву и образцу. Реагентная карусель не менее 72 охлаждаемых позиций. Карусель не менее 45 позиций для образцов. Встроенная программа контроля качества. Тип образца: сыворотка и плазма крови, моча, спинномозговая жидкость, цельная кровь, супернатант. Тест образца на липемичность, иктеричность и гемолиз. Не менее 13 длин волн, полученных с помощью дифракционной решетки (от 340 до 800 нм). Реакционные моющиеся кюветы из просветленного твердого пластика с пониженными адгезионными свойствами. Печать отчетов на внешний принтер. В комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой, мышкой. |

Товар должен быть новым и ранее неиспользованным, при этом Поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинских изделий, произведенных не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Кождый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товара должны осуществляться в соответствии с законодатедльством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, должно быть совместимым с программым обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки Товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение Товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта, вышедшего из строя оборудования, или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи Товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае, если срок ремонта будет установлен более чем 30 (тридцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий Товар (комплектующее, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного Товара (комплектующее, узел). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик а так же моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан по обеспечению единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталяционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80см, высота 200см). доставку к рабочему месту, разгрузку медицинских изделий, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осущестляет Поставщик.

Главный врач

КГП «Качарская городская больница» УЗаКо

Абдуллаев Д.О.  ______________________